## Slide 1
WiFi学习培训
主讲人：
蒋万辉

## Slide 2
一，WiFi基础知识
二，WiFi RF指标测试
三，吞吐量测试方法介绍
四，Cable模式测试方法
内容介绍

## Slide 3: 802.11b/g/n/a协议的主要差别
 | 802.11b | 802.11g | 802.11a | 802.11n
频率范围 | 2.4G | 2.4G | 5G | 2.4G&5G
调制技术 | FHSS/DSSS | CCK/ DSSS | OFDM(BPSK、QPSK、16QAM、64QAM) | OFDM(BPSK、QPSK、16QAM、64QAM)
物理发送速率 | 1,2,5.5, 11 | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 | MCS 0~7
无线覆盖范围 | 100m | <100m | 50m | <100m
理论数据率 | 11Mbps | 54 Mbps | 54 Mbps | 72 Mbps
MIMO技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持
带宽 | 20 | 20 | 20 | 20&40
兼容性 | 兼容11g | 兼容11 b | 与11b/g不兼容 | 兼容b/g
一. WiFi基础知识介绍
802.11ac协议是在11n的基础上开发的，用到11n的5G频段，带宽扩大到160MHz

## Slide 4: 802.11B/g/n 频道分配
2.412
2.417
2.422
2.432
2.442
2.452
2.462
2.472
2.484
2.427
2.437
2.447
2.457
2.467
2
3
4
5
1
7
8
9
10
6
11
12
13
14

## Slide 5: 802.11n MCS索引
MCS索引 | 空间流数量 | 调制方式 | 速率(Mb/s) | 
 |  |  | 800ns GI | 400ns GI
0 | 1 | BPSK | 6.5 | 7.2
1 | 1 | QPSK | 13.0 | 14.4
2 | 1 | QPSK | 19.5 | 21.7
3 | 1 | 16-QAM | 26.0 | 28.9
4 | 1 | 16-QAM | 39.0 | 43.3
5 | 1 | 64-QAM | 52.0 | 57.8
6 | 1 | 64-QAM | 58.5 | 65.0
7 | 1 | 64-QAM | 65.0 | 72.2

## Slide 6: 1，测试框图介绍 2，发送测试方法和指标说明 3，接收灵敏度测试。
二，WiFi RF指标测试

## Slide 7
1，传导指标测试方框图
网线
IQView
OTT
仪器软件
IQSignal
PC
屏蔽箱
可选衰减器
RF2
RF1

## Slide 8: 2，RF发送性能测试

## Slide 9: RF发送性能测试指标说明
1，外部衰减
外部衰减为一个测试的补偿数据，主要补偿测试中外部链接的插入损耗，RF线缆和转接端子对2.4G信号都会有衰减，从而影响测试结果，补偿后的测试结果为无偿为0时的测试值加上补偿值。外部衰减值一定要等于仪器与DUT之间插入线缆的损耗。
2，输出功率
从测试仪上可以看到，功率分峰值功率、全时间平均功率和去间隙平均功率，去间隙平均功率更能表现信号的实际工作功率，所以指标选择去间隙平均功率，注意是第二列的时间平均值。
3，EVM
EVM即Error Vector Magnitude，误差矢量幅度，用来评价调制器的调制准确度，调制可以形象的表达为星座图，调制过程就是要在星座图上打点，而EVM就是用来评价打点位置准确度的指标。点打的越准，EVM就越小，调制的准确度就越好。放大器的线性度、时钟源的相位噪声、IQ幅度不平衡等都会影响到EVM指标。

## Slide 10: RF发送性能测试指标说明
4，频率误差和符号时钟误差
两个误差都是由时钟源误差引起，如果误差严重，会造成信号失锁，找不到设备。
5，频谱模板
频谱不能超过模板的限制。
6，LO泄露
既本振泄露，本振泄露的后果是解调端出现直流误差。
注意：RF发送测试的测试原理是Iqview采样分析RF信号，仪器工作在高负荷状态下，所以测试过程中尽量不要用连续模式，在没有测试的时候要手动停止测试，并保证仪器通风口的通畅。

## Slide 11: 3，接收性能测试

## Slide 12
1.外部衰减
用于补偿外部线缆和衰减器的损耗，需要根据不同的使用环境配置，测试结果中的值是仪器实际发射功率减去外部衰减补偿。
2.发包数
指定单次测试时的发包个数，一般设置为1000.
3.波形文件和带宽
波形文件主要参考的信息为：测试标准（11n,11g……），带宽，调制编码策略，按照测试需求选择合适的波形文件即可。
4.测试结果
测试结果需要记录满足10%丢包率情况下的高低电平两个值。
接收灵敏度参数说明

## Slide 13
1.低电平测试
向下调节信号电平到接近行业标准低电平值，点击RF ON/OFF 按钮，看盒子端测试软件统计的per值，如果远小于5%，继续下调电平，直到per值在5%~10%范围内，记下信号电平值。
2.高电平测试
  高电平测试是很容易忽略的一个测试项，主要用于衡量RF输入的动态范围，取决于模组前段放大器的P1dB指标。测试方法和低电平测试一样，只是电平向上调节。
接收灵敏度测试方法

## Slide 14: 1，整机吞吐量测试连接图 2，测试设备介绍 3，测试方法说明 4，屏蔽房测试 5，注意事项
三.整机吞吐量测试方法介绍

## Slide 15: 1，整机吞吐量测试连接图
由于环境所限，衰减器主要用于模拟远场测试。同时可以对近场时进行
衰减调节，防止信号太强超过接收端高电平。

## Slide 16: 2， 测试设备介绍
路由器
路由器是吞吐量测试中最关键的设备，选取路由器需要根据品牌，
支持模式，可改装性等方面综合考虑。
屏蔽箱
屏蔽箱主要用于屏蔽外界干扰信号和防止衰减测试时信号通过走线
辐射出来。
衰减器
衰减器用于信号衰减模拟远场通信，适用频带DC~6G。标准测试衰
减35dB，相当于开放空间50m距离的空间衰减量。
屏蔽房
屏蔽房用于屏蔽外界干扰，形成一个标准化测试环境。

## Slide 17: 3，测试方法说明
测试指标
各种工作模式的理论指标和测试实际指标
影响吞吐量的因素包括了软件和硬件
软件因素可根据其周期性，信号质量相关性等方法进行排除。
测试说明
吞吐量测试项一般会包括：
近场情况下各通道各模式各方向和远场情况下各通道各模式各方向。
所以测试的变化参数有：
a，通信距离（信号强弱）
b，测试方向（天线方向）
c，测试信道（频带）
d，b/g/n/a/ac模式（自动选择）

## Slide 18: 吞吐量测试PC端设置（RX）
盒子端输入测试命令（默认TCP协议）：iperf -s -i 1

## Slide 19: 吞吐量测试PC端设置（TX）
盒子端输入测试命令：iperf -c (PC IP) -t 60 -w 246K -i 1

## Slide 20: 4，屏蔽房测试
测试目的
排除外界干扰，使测试标准化，测试结果可以直接量化产品性能
测试说明
1，将路由器置于屏蔽箱里面
2，将信号衰减到一个较弱的电平，这个电平下吞吐量会有明显变化，
一般衰减35dB。
不利因素
1，信号反射非常严重，屏蔽房内的信号强度不会像自由空间 一样随
着距离的递增而有明显衰减。
2，人体反射明显影响到测试结果。

## Slide 21: 5，注意事项
测试注意：
1，先测试近场再测试远场
2，测试路由器需要用同一标准路由器，因为不同的路由器的差异会
影响测试结果，尤其是远场测试结果。
3，衰减器模拟远场测试需要考虑信号泄露情况，在高分贝衰减的情
况下，PCB微带线、插接件等辐射出来的信号对测试结果都有非常
大的影响。
4，远场测试环境尽量固定，不同的空间状况对无线信号的影响
是非常明显的。

## Slide 22: 1，测试框图介绍 2，测试说明 3，注意事项
四. Cable模式测试方法

## Slide 23: 1，CABLE模式测试示意图

## Slide 24: 2，测试说明
测试目的：
Cable模式测试 排除了信号链路中最不确定的空间传输部分，主要
用来验证在实际工作中WiFi的灵敏度，只有在Cable模式下测试合格的模组
才能在整机测试中得到理想的指标。
测试说明
1，Cable模式测试由吞吐量来衡量，PC和OTT的设置和吞吐量测试时一样
2，衰减大的时候为了防止信号空间泄露，需要在屏蔽环境下测试
3，判断衰减信号链路是否可靠的方法：
a，小信号情况下，继续加衰减器看RSSI是否能继续减小相应dB，
如果不能减小，说明衰减后的信号已经接近或小于空间泄露信
号电平，不能继续衰减了。
b，RSSI值加衰减数值应该接近路由器输出电平，如果误差很大，
应该检查链路后再继续测试。

## Slide 25: 3，注意事项
1，注意各WiFi模组的RSSI范围，不同的方案会有不同的RSSI动态范围，
2，PEX头转SMA头的线非常容易坏，屏蔽层容易松动，造成衰减不准。
所以在装取衰减器的过程中一定要保证转接线不会过度被拧动。
3，单天线模组测试的时候一定记得把没有用到的一根路由天线取下来。

## Slide 26
培训结束