## Slide 1: IPTV培训 李军 2017,05

## Slide 2: 目录
快速频道切换（Fast Channel Change） 前向纠错和丢包重传（FEC/ARQ） 视频质量监控（SQM）

## Slide 3: 快速频道切换实现原理
I
B
B
I
B
I
B
B
B
B
P
P
B
B
B
B
P
等待频道2的I帧到达
频道2被缓存的帧以加速单播的形式快速推送给机顶盒
频道2的组播流
被缓存的帧
组播帧
B
I
B
用户切换频道
B
B
I
P
B
B
P
B
B
B
I
B
I
B
B
P
频道1的组播流
频道2的组播流
P
B
B
I
I
I
B
B
B
I
B
I
B
B
P
频道1
频道2
用户机顶盒收到的视频帧
频道1的组播流
利用单播辅助组播的方式，缩短频道切换速度；
FCC服务器缓存直播流，并直接向STB推送I帧，确保STB快速显示图象，缩短频道切换时间；

## Slide 4: 快速频道切换信令流程
1. IGMP 离开
3. 加速单播 GoP (主要是I帧)
2. 频道切换请求
预处理过程
直播源
STB
承载网设备
FCC
MRF
整型/RTP封装
接收组播频道，观看
接收组播，缓存频道
向承载网注入组播频道
接收组播频道
频道切换过程
4. IGMP 加入
5. 接收组播流
在频道切换过程中，1（IGMP离开）和 2（频道切换请求）同时触发；
Notes: 需要STB 安装专门的FCC和RET的插件来支持

## Slide 5: 参考：IP网络常见损伤介绍
网络传输特性往往归纳为三个指标：丢包，抖动和延迟；
丢包
丢包对视频播放质量有直接的影响。试验表明，无论视频丢包的类型（I，B，P帧），在没有适当的视频解码补偿或者丢包重传机制下，视频播放质量都会出现不同程度的下降。
抖动
抖动产生有多种原因：网络设备性能变化，网络线路出现拥挤，网络设备性能变化都可以导致视频流的抖动变化。观测视频流的抖动变化可以提前发现视频传输质量恶化的趋势。
延迟
在视频传输应用中，恒定延迟表现为视频观看时间的推迟。为了避免网络抖动而产生视频播放效果恶化，网络节点和视频解码器往往需要对视频流进行缓冲。实验数据表明，视频播放延迟不影响视频观看的质量。

## Slide 6: IPTV视频质量保证手段
丢包是网络对TV业务影响最大的因素
解决思路
引入技术
简要原理
华为算法
冗余纠错
FEC
在视频流中插入冗余包，实现在一定丢包情况下，终端可以根据冗余包自动恢复
标准算法：RFC 5510: Reed-Solomon
丢包重传
ARQ
服务器缓冲视频流数据，终端检测到丢包，向服务器二次请求丢失数据
基于标准流媒体协议实现，业界无标准算法
FEC: Forward error correct,是在业务保障领域常见思路；
RET: re-transmission顾名思义丢包重传；
RFC是IETF (Internet Engineering Task Force )发布的非强制性，在IP领域应用最广

## Slide 7: FEC原理详细介绍
发送方将要发送的数据分割为k个原始块；
根据某种编码算法对其编码，生成（n>k）个编码数据块
一定丢失机率的信道上传输；
接收方接收到m (n>= m ）个数据块； （m>=k，才可能译码)
通过相应的译码算法恢复k个原始数据块。
FEC的理论基础
承载网
STB
直播源
1
2
1
向MRF（直播转发器）发送直播频道
2
直播转发器加入冗余包(5/6)
3
STB接收组播，由于网络问题，丢失个别报文
4
STB利用冗余包恢复丢失报文
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
4
5
6
3
MRF
华为FEC方案
RTP
RTP
4
4
4
1
2
3
4
5
STB利用完整报文展示视频

## Slide 8: ARQ的理论基础
流媒体系统是一个时延和带宽均受限的系统，而重传技术则是希望在时间、带宽以及效率之间寻求一个平衡
RET的重要前提就是STB收到报文后，在展示之前有一定的缓冲时间，在这个时间内，可以发现丢失报文，完成重传，避免丢包对视频质量的影响
ARQ的理论基础
Playout
point
Loss check
point
Encoder
STB
ARQ Server
Sending rate l
Feedback
network
Receiving rate l’
Playout
Rate m
Selective ARQ

## Slide 9: SQM
参考详细sqm文档介绍说明