## Slide 1: IPTV基础知识培训 李军

## Slide 2: 目录
OTT和IPTV区别
SDMC公司OTT和IPTV研发情况
IPTV的入门概念
IPTV中FCC,FEC,ARQ概念
问题

## Slide 3: OTT和IPTV区别

## Slide 4: 公司OTT和IPTV研发情况

## Slide 5: IPTV的入门概念
组播(Multicast),单播(Unicast)
RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP协议
IPTV DRM
EPG页面
直播,点播,时移
抓包

## Slide 6: IPTV中FCC功能
快速频道切换（Fast Channel Change)

## Slide 7
STB解码时间
I 帧到达时间
STB预处理时间，例如缓存等
IGMP处理时间
频道切换时间主要由IGMP处理时间、STB处理时间、I帧到达时间、STB解码时间组成；
GoP长度越长压缩率越高，频道切换时间越长，但带宽需求也越小；标清频道GoP时间在0.5-2秒左右，高清频道GoP时间在0.5-5秒左右；
I帧到达时间基本上占据了50%以上的整体频道切换时间；
I
B
B
B
B
B
B
P
P
GoP size
影响频道切换时间的关键因素
I
总频道切换时间

## Slide 8: 快速频道切换实现原理
I
B
B
I
B
I
B
B
B
B
P
P
B
B
B
B
P
等待频道2的I帧到达
频道2被缓存的帧以加速单播的形式快速推送给机顶盒
频道2的组播流
被缓存的帧
组播帧
B
I
B
用户切换频道
B
B
I
P
B
B
P
B
B
B
I
B
I
B
B
P
频道1的组播流
频道2的组播流
P
B
B
I
I
I
B
B
B
I
B
I
B
B
P
频道1
频道2
用户机顶盒收到的视频帧
频道1的组播流
利用单播辅助组播的方式，缩短频道切换速度；
FCC服务器缓存直播流，并直接向STB推送I帧，确保STB快速显示图象，缩短频道切换时间；

## Slide 9: 快速频道切换信令流程
1. IGMP 离开
3. 加速单播 GoP (主要是I帧)
2. 频道切换请求
预处理过程
直播源
STB
承载网设备
FCC
MRF
整型/RTP封装
接收组播频道，观看
接收组播，缓存频道
向承载网注入组播频道
接收组播频道
频道切换过程
4. IGMP 加入
5. 接收组播流
在频道切换过程中，1（IGMP离开）和 2（频道切换请求）同时触发；
核心部分是增加了FCC服务器

## Slide 10: IPTV视频质量保证手段
丢包是网络对TV业务影响最大的因素
解决思路
引入技术
简要原理
华为算法
冗余纠错
FEC
在视频流中插入冗余包，实现在一定丢包情况下，终端可以根据冗余包自动恢复
标准算法：RFC 5510: Reed-Solomon
丢包重传
ARQ
服务器缓冲视频流数据，终端检测到丢包，向服务器二次请求丢失数据
基于标准流媒体协议实现，业界无标准算法
FEC: Forward error correct,是在业务保障领域常见思路；
ARQ: Automatic Repeat Request顾名思义丢包重传；

## Slide 11: IPTV中FEC功能
前向纠错（Forward error correct）

## Slide 12: FEC原理详细介绍
发送方将要发送的数据分割为k个原始块；
根据某种编码算法对其编码，生成（n>k）个编码数据块
一定丢失机率的信道上传输；
接收方接收到m (n>= m ）个数据块； （m>=k，才可能译码)
通过相应的译码算法恢复k个原始数据块。
FEC的理论基础
承载网
STB
直播源
1
2
1
向MRF（直播转发器）发送直播频道
2
直播转发器加入冗余包(5/6)
3
STB接收组播，由于网络问题，丢失个别报文
4
STB利用冗余包恢复丢失报文
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
4
5
6
3
MRF
华为FEC方案
RTP
RTP
4
4
4
1
2
3
4
5
STB利用完整报文展示视频

## Slide 13: IPTV中ARQ功能
丢包重传(Automatic Repeat Request)

## Slide 14: ARQ的理论基础
流媒体系统是一个时延和带宽均受限的系统，而重传技术则是希望在时间、带宽以及效率之间寻求一个平衡
RET的重要前提就是STB收到报文后，在展示之前有一定的缓冲时间，在这个时间内，可以发现丢失报文，完成重传，避免丢包对视频质量的影响
ARQ的理论基础
Playout
point
Loss check
point
Encoder
STB
ARQ Server
Sending rate l
Feedback
network
Receiving rate l’
Playout
Rate m
Selective ARQ

## Slide 15: 华为ARQ方案(印尼电信,中国电信)
承载网
STB
直播源
1
2
7
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
4
4
MRF
ARQ
3
3
5
6
1
2
3
4
1
向MRF（直播转发器）发送直播频道
2
3
4
5
6
7
MRF 服务器完成RTP封装，将直播流注入承载网
RTP
ARQ服务器接收组播流，缓存一定时间的视频报文
STB加入组播，接收相应组播流
STB检测出有丢包发生
STB向ARQ服务器发起请求，请求重传丢失报文
STB利用完整报文展示视频

## Slide 16: 问题答疑
1.点播和直播时候，视频质量保证方式应该选择什么？FEC还是ARQ？
2.点播和直播时候，应该分别选择什么传输方式，单播还是组播?